Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский муниципальный район

Дума Молькинского муниципального образования

IV созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от 07.10.202г. № 33/5 - ДП

с. Молька

О продлении срока реализации и внесении изменений в «Программу комплексного развития  транспортной инфраструктуры Молькинского муниципального образования

на 2018-2030 годы»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Генеральным планом Молькинского муниципального образования, Устава Молькинского муниципального образования, Дума Молькинского муниципального образования,

РЕШИЛА:

# 1. Продлить срок реализации «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Молькинского муниципального образования на 2018-2032 годы» до 2032 года.

2. Внести в Решение Думы  Молькинского муниципального образования от 28.12.2017г № 3/5-ДП «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Молькинского муниципального образования на 2018-2030 годы» следующие изменения:

1) Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Молькинского муниципального образования изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению Думы.

# 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном информационном вестнике «Молькинские вести» и на официальном сайте администрации Молькинского сельского поселения в сети «Интернет» https://молькинское.рф/ .

Глава  Молькинского муниципального образования                              Ю.А.Мадасов

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Молькинского муниципального образования на 2018 -2032 годы

с. Молька

2021 год

Утверждена

Решением Думы Молькинского муниципального образования

от 07.10.2021 года № 33/5-ДП

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры Молькинского МО

на 2018 – 2032 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Молькинского МО области на 2018-2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Молькинского МО, Постановление администрации Молькинского сельского поселения от 12.07.2016 г. № 38 «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Молькинского МО, Генеральный план Молькинского МО. |
| Заказчик программы | Администрация Молькинского сельского поселения Усть-Удинского муниципального района Иркутской области, адрес: 666356 Иркутская обл., Усть-Удинский р-н, с. Молька, ул. Радищева, 25. |
| Исполнители программы | Администрация Молькинского сельского поселения Усть-Удинского муниципального района Иркутской области, адрес: 666356 Иркутская обл., Усть-Удинский р-н, с. Молька, ул. Радищева, 25. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Молькинского МО |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 – 2032 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка смет на разработку проектно-сметной документации; - разработка проектно-сметной документации; - ремонт и капитальный ремонт существующих дорог. - дорог с твердым покрытием (отсыпка грунтовых дорог) - усовершенствование дорог с грунтовым покрытием (отсыпка гравием, щебнем) |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2018г. – 1707 тыс. руб. 2019 г.- 1921 тыс.руб. 2020 г. – 1998 тыс.руб. 2021 г. – 2078 тыс.руб. 2021 г. – 2161 тыс.руб. 2022-2032 г.г. – 2250 тыс.руб. Средства местного бюджета на 2018-2032 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

Развитие экономики Молькинского МО зависит от состояния автомобильный дорог. Удовлетворение потребностей населения Молькинского муниципального образования в передвижениях находится в прямой зависимости от состояния дорог, позволяющих обеспечивать более высокий уровень обслуживания, снижения затрат населения на передвижение.

Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности транспортных потоков – основные факторы необходимости корректировки транспортной схемы села. В настоящее время, автомобильные дороги не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Перед администрацией Молькинского МО стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог села в соответствии и потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения поселка. В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы, поэтапного совершенствования дорожной сети поселка с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей.

- Общая характеристика  Молькинского МО

2.1.  Социально — экономическое состояние Молькинского МО.

Молькинское муниципальное образование находится в южной  части  Усть-Удинского муниципального района и на севере с Игжейским, Балаганкинским муниципальными образованиями, на востоке – Новоудинским МО, на юге – Осинским районом. Ближайшая железнодорожная  станция  Залари находится на расстоянии 126 км.

Молькинское Муниципальное образование является сельским поселением. В состав муниципального образования входят 5 населенных пунктов – с. Молька, д. Податовская, д. Лобагай, д. Халюты, д. Ясачная Хайрюзовка.

Административным центром муниципального образования является село Молька. Общая площадь земель муниципального образования – 36281,7 га

Численность постоянного населения по данным на 1 января 2021 года составила 1636 человек, что соответствует примерно 10 % от общей численности населения Усть-Удинского района.

2.2. Анализ современного состояния

Транспортно-географическое положение Иркутской области благоприятствует развитию международных торговых связей. МО «Усть-Удинский район» расположен в Среднем Приангарье, на правом берегу рукотворного Братского водохранилища -(р.Ангара) в верхнем течении р. Илима.

Основной транспортный коридор Иркутской области - Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автодорога М-53 «Байкал» расположен южнее Усть-Удинского района. Удаленность райцентра Усть-Уда от ближайшей железнодорожной станции Залари на Транссибе – 100 км. Расстояние до Иркутска – 330 км по автомобильной дороге, 272 км - водным путём по Ангаре.

Транспортное сообщение с областным центром г. Иркутск осуществляется  автотранспортом по дороге Иркутск - Оса - Усть-Уда. Затрата времени на поездку из райцентра 7 часов.

Транспортное сообщение с областным центром г. Иркутск осуществляется в период навигации по Братскому водохранилищу теплоходом «Метеор» от пристани, расположенной в райцентре Усть-Уда. Затрата времени на поездку - 5 час.

Ближайший аэропорт международного значения расположен в областном центре г. Иркутск.

На территории Усть-Удинского района на расстоянии 550 м от 12 км автодороги Балаганск - Усть-Уда расположен заброшенный аэродром, имеющий грунтовую взлётно-посадочную площадку, который ранее использовался для гражданской авиации.

Транспортный узел Молькинского МО включает в себя объекты инфраструктуры водного транспорта, внешних автомобильных дорог и автомобильного транспорта, улично-дорожную сеть и искусственные дорожные сооружения с. Молька, д. Податовская, д. Лобагай, д. Халюты и д. Ясачная Хайрюзовка.

3. Природные и инженерно-геологические условия

3.1. Климат

Климат  на  территории  Молькинского  муниципального  образования  резко  континентальный, характерной  особенностью  является  резкое  колебание  температур,  часто  повторяющиеся  засухи.

К основным климатообразующим факторам территории можно отнести:

- удаленность от морей и расположение в центре материка;

- значительная приподнятость территории над уровнем моря;

- близость крупных водных объектов (оз. Байкал и Братское водохранилище);

- особенности циркуляции атмосферы (циклоны и антициклоны).

Температурный режим

Наступление холодного периода начинается достаточно резко, что вызвано образованием мощных малоподвижных антициклонов. Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой -27 °С. Абсолютный минимум равен -58 °С. Переход средней суточной температуры к положительным значениям происходит в середине апреля. Продолжительность безморозного периода составляет 99 дней.

Наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +18,3°С. Абсолютный максимум температуры равен +37 °С. Переход к среднесуточной температуре выше +10 °С осуществляется в конце мая.

Атмосферные осадки обусловлены циклонической деятельностью. Годовое количество осадков составляет 325 мм 80 % годовой нормы осадков выпадает в тёплый период с мая по октябрь. Зима на рассматриваемой территории длится 6 месяцев. Твердые осадки выпадают в виде снега, снежной крупы, снежных зерен, составляют 10-15% всего годового количества осадков. Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на февраль-март.

Из-за малого количества твёрдых осадков мощность снежного покрова, как правило, невелика и на большей территории составляет около 25 см, максимальная – 39 см.

По строительно-климатическому районированию территория Молькинского муниципального образования относится к зоне 1В. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНиП 23-01-99 составляет -45 °С. Продолжительность отопительного периода - 242 дня. Среднее число дней с температурой равной и выше +10 °С составляет  106  дней, а сумма температур за этот период равна 1656,2 °С.

Хозяйственная сфера Молькинского сельского поселения представлена предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством, лесопереработкой; непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,  торговлю,  социальное обеспечение, образование, культуру.

Сельское хозяйство составляет основу экономики в муниципальном образовании. Сельское хозяйство может специализироваться на: производстве зерновых и кормовых культур, молочно-мясном скотоводстве, свиноводстве, овцеводстве, коневодстве.

Развитие сельского хозяйства имеет большое значение в жизни поселения, т.к. продукция местного производства дешевле и качественнее завозимых продуктов питания.

Преимущества для развития сельского хозяйства в поселении: наличие значительных плодородных земельных ресурсов, хорошая обеспеченность электроэнергией и пр.

Земли сельхозназначения занимают значительную часть территории поселения (порядка 33 %); в основном это земли «бывших» и действующих сельхозпредприятий. В границах населённых пунктов имеются земли сельскохозяйственного использования (огороды, приусадебные земли).

В границах проектируемого поселения в настоящее время в сельском хозяйстве сформировалось две группы товаропроизводителей: крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ).

Торговой деятельностью занимаются 7 индивидуальных предпринимателей.

Социальная сфера представлена образовательными учреждениями- муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Молькинская СОШ», - общая численность учащихся 201 человек, МБДОУ детский сад с.Молька посещают 50 детей.

На территории поселения функционируют 1 учреждение культуры – муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Молькинского МО», 4 учреждения здравоохранения – Молькинская участковая амбулатория,  Лобагайский ФАП, Податовский ФАП, Халютский ФАП.

4.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Молькинское МО осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. Через территорию поселения проходит один региональный автобусный маршрут «Иркутск – Усть-Уда» и ИП «Мантыков А.М.» В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

4.1. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (42 единицы/1000человек  в 2015году) оценивается как меньше средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

4.2. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблицах 1-2 приведен перечень и характеристика дорог регионального и местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют твердое и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется за счет дорожного фонда поселения.

Молькинское муниципальное образование обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью, что создаёт оптимальные условия для перемещения населения, готовых товаров и сырья. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами регионального значения (внешние автомобильные дороги) «Иркутск – Оса – Усть-Уда», «Подъезд к д. Халюты», «Подъезд к д. Молька»,  дорогами местного значения (улично-дорожная сеть).

Анализ существующего состояния автомобильных дорог села показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

Выявленные проблемы:

- значительный уровень износа дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования;

- низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети: отсутствие тротуаров, недостаточное озеленение и  освещенность улиц в населенных пунктах муниципального образования;

- необходимость приобретения техники осуществляющих деятельность по благоустройству автомобильных дорог села.

- потребность в реконструкции и строительстве сетей наружного освещения на улицах села.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Молькинского МО (внешние автомобильные дороги)

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность всего км | категория | В том числе по типу покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ц/б | а/б | Переход | Грунтов. |
|  | Регионального значения |
| 1 | Иркутск – Оса – Усть-Уда | 47,24 | IV | - | 25,640 | 21,60 | - |
| Итого по дорогам регионального значения | 47,24 | IV | - | 25,640 | 21,60 |  |
| Местного значения |
| 1 | Молька - Податовская | 3,4 | IV | - | - | 3,4 | - |
| 2 | Халюты - Ясачная Хайрюзовка | 4,0 | IV | - | - | 4,0 | - |
| Итого по дорогам местного значения | 7,4 |  |  |  | 7,4 |  |
| Всего | 54,64 |  |  |  | 29 |  |

Перечень

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности

Молькинского муниципального образования

| № п/п | Наименование и месторасположение автомобильной дороги | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяжен-ность, м | Покрытие | Вид автомобильной дороги | Ка-те-го-рия | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.Школьная (от трассы Иркутск-Усть-Уда до дома № 34 ул.Школьная) | 25-246-825 ОП МП 01 | 1015 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 2 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька переулок Школьный | 25-246-825 ОП МП 02 | 385 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 3 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.Трактовая (от дома № 2 ул.Мира до дома № 1 ул.Школьная) | 25-246-825 ОП МП 03 | 524 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 4 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.60 лет СССР (от дома № 1 ул.Мира до дома № 10 ул.60 лет СССР) | 25-246-825 ОП МП 04 | 453 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 5 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.Радищева (от дома № 1 ул.Радищева до пересечения улицы Амурская) | 25-246-825 ОП МП 05 | 1469 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 6 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.Мира (от трассы Иркутск-Усть-Уда до дома № 26 ул.Мира) | 25-246-825 ОП МП 06 | 859 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 7 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.Курская (от перекрестка ул.Мира до дома № 1 ул.Советская) | 25-246-825 ОП МП 07 | 171 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 8 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.Советская (от до дома № 1 ул.Советская до перекрестка ул.Чапаева) | 25-246-825 ОП МП 08 | 152 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 9 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька переулок Советский (от дома № 5 ул.Советская до перекрестка ул.Амурская) | 25-246-825 ОП МП 09 | 138 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 10 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.Чапаева (от перекрестка ул.Советская до перекрестка ул.Мира) | 25-246-825 ОП МП 10 | 158 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 11 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.Амурская (от трассы Иркутск-Усть-Уда до дома № 36 ул.Набережная) | 25-246-825 ОП МП 11 | 995 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 12 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька переулок Амурский (от дома № 11 ул.Амурская до сотовой радиотелефонной связи Би Лайн GSM) | 25-246-825 ОП МП 12 | 339 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 13 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.Кольцевая (от перекрестка ул.Мира северо-западном направлении до дома № 14 ул.Мира) | 25-246-825 ОП МП 13 | 441 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 14 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.Байкальская (от дома № 43 до пересечения ул.Школьная) | 25-246-825 ОП МП 14 | 1860 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 15 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с. Молька ул.Ангарская (от перекрестка ул.Школьная до перекрестка ул.Амурская) | 25-246-825 ОП МП 15 | 638 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 16 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, с.Молька ул.Набережная (от дома № 2 ул.Набережная до дома № 18 ул.Набережная) | 25-246-825 ОП МП 16 | 1100 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| д.Податовская |
| 17 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Податовская ул.Новая (от дома № 2»А» ул.Новая до дома № 29 ул.Новая) | 25-246-825 ОП МП 17 | 1820 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 18 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Податовская переулок Трактовый (от дома № 33 ул.Трактовая до дома № 2 ул.Новая) | 25-246-825 ОП МП 18 | 476 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 19 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Податовская ул.Школьная (от дома № 39 ул.Трактовая до дома № 8 ул.Новая) | 25-246-825 ОП МП 19 | 333 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 20 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Податовская в восточном напралении от д.Податовская | 25-246-825 ОП МП 20 | 251 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| д.Лобагай |
| 21 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Лобагай ул.Трактовая (от дома № 1А ул.Трактовая до дома № 17 ул.Трактовая ) | 25-246-825 ОП МП 21 | 3775 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 22 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Лобагай переулок Трактовый (от дома № 6 ул.Трактовая до пересечения с переулком Советский № 1) | 25-246-825 ОП МП 22 | 601 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 23 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Лобагай ул.Советская (от трассы Иркутск-Усть-Уда до дома № 83 ул.Советская) | 25-246-825 ОП МП 23 | 2160 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 24 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Лобагай переулок Советский (от дома № 3 ул.Новая до моста ручья Лобагай) | 25-246-825 ОП МП 24 | 232 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 25 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Лобагай ул.Новая (от трассы Иркутск-Усть-Уда до дома № 3 ул.Новая) | 25-246-825 ОП МП 25 | 236 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 26 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Лобагай переулок Советский № 1(между домами № 26 и № 28 ул.Советская в сторону ручья Лобагай) | 25-246-825 ОП МП 26 | 107 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 27 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Лобагай переулок Советский № 2(между домами № 52 и № 54 ул.Советская в сторону ручья Лобагай) | 25-246-825 ОП МП 27 | 76 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 28 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Лобагай переулок Советский № 2(между домами № 70 и № 72 ул.Советская в сторону ручья Лобагай) | 25-246-825 ОП МП 28 | 142 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 29 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Лобагай в южном направлении от д.Лобагай до кладбища № 1 | 25-246-825 ОП МП 29 | 1948 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 30 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Лобагай в северном направлении от д.Лобагай до кладбища № 2 | 25-246-825 ОП МП 30 | 1834 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| д.Халюты |
| 31 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Халюты ул.Набережная (параллельно жилому дома №15 ул.Набережная) | 25-246-825 ОП МП 31 | 80 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 32 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Халюты переулок Набережный (от дома № 9 ул.Набережная до пересечения ул.Таежная) | 25-246-825 ОП МП 32 | 259 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 33 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Халюты ул.Советская (от перекрестка ул.Школьная до дома № 15 ул.Набережная) | 25-246-825 ОП МП 33 | 192 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 34 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Халюты ул.Школьная (от трассы Иркутск-Усть-Уда до дома № 9 ул.Школьная) | 25-246-825 ОП МП 34 | 1322 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 35 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Халюты ул.Ленина (от –дома № 1 ул.Таежная перекрестка ул.Советская) | 25-246-825 ОП МП 35 | 829 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 36 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Халюты ул.Таежная (от трассы Иркутск-Усть-Уда до дома № 13 ул.Таежная) | 25-246-825 ОП МП 36 | 524 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 37 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Халюты переулок Карла Маркса (от автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда до пересечения ул.Советская) | 25-246-825 ОП МП 37 | 838 | Гравий, щебень | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 38 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Халюты в юго-восточном направлении от д.Халюты до автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда | 25-246-825 ОП МП 38 | 2721 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| д.Ясачная Хайрюзовка |
| 39 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Ясачная Хайрюзовка ул.Центральная (в восточном направлении от д.Ясачная Хайрюзовка) | 25-246-825 ОП МП 39 | 771 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 40 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Ясачная Хайрюзовка в юго-восточном направлении от д.Ясачная Хайрюзовка до кладбища | 25-246-825 ОП МП 40 | 1055 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |
| 41 | Иркутская область, Усть-Удинский район, Молькинское МО, д.Ясачная Хайрюзовка в восточном направлении от д.Ясачная Хайрюзовка | 25-246-825 ОП МП 41 | 2603 | Грунт | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | V | сведения отсутствуют |

4.3. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк муниципального образования преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2021 годы отмечается рост количества транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

4.4. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов муниципального образования осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами и районным центром организовано частными лицами (маршрутное такси). Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

4.5. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

4.6. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории муниципального образования не имеется.

4.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Иркутск-Оса-Усть-Уда».

На территории  Молькинского сельского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

4.8. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру муниципального образования и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

4.9. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ. Активное строительство новых жилых домов усадебного типа с земельными участками от 20 и выше соток на каждого домовладельца привели к расширению черты села и увеличению протяженности улиц. Общее состояние дорог оценивается как неудовлетворительное. В зимнее время возникают трудности при уборке снега с улиц села. Из бюджета поселения выделяются денежные средства на содержание дорог, но этих средств недостаточно.

4.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Молькинского муниципального образования, утвержден решением Думы Молькинское муниципального образования от 26.04.2013г. № 5/2-ДП;

7.Нормативы градостроительного проектирования Молькинское муниципального образования утверждены  решением Думы муниципального образования от 27.10.2016 г. № 29/2-ДП

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

5.1. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

5.2. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

5.3. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

5.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

5.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

5.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности. В связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличение воздействия шума на здоровье человека.

6. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

6.1. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального и текущего ремонта дорог.

7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

7.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

7.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети муниципального образования, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

8. Механизм реализации программы

Контроль исполнения программы и общую координацию работ осуществляет  Глава администрации Молькинского МО, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. Исполнителем работ в части организации мероприятий, заключения договоров и контрактов с подрядными организациями в рамках.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Результаты от реализации Программы за 2018 – 2032 годы:

Ожидаемое снижение дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого ожидаются качественные изменения в сфере дорожного хозяйства, эффект от которых объективно оценить не представляется возможным.

Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса мероприятий позволит создать условия для улучшения качества социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения села:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселка;

- повышение уровня эстетики села.