АДМИНИСТРАЦИЯ

МОЛЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕСТНЫЕ  НОРМАТИВЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  МОЛЬКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

Молькинское МО    2015 год

Содержание

1.  Введение (Цели и задачи Местных нормативов градостроительного проектирования )

2.  Глава  1.

Общие  сведения

  - Термины  и  определения

  - Нормативные  ссылки

- Глава  2.

Расчетные показатели местных нормативов

градостроительного  проектирования

Раздел I .Объекты муниципального жилищного фонда Молькинского МО

Раздел II. Объекты здравоохранения

Раздел III. Объекты физической культуры и спорта

Раздел IV. Объекты культуры и спорта

Раздел V Объекты образования

Раздел VI.Объекты услуг общественного питания, торговли бытового обслуживания

Раздел VII. Объекты автомобильного транспорта

Раздел VIII. Объекты электроснабжения

Раздел IX. Объекты теплоснабжения

Раздел X. Объекты газоснабжения

Раздел ХI. Объекты водоснабжения

Раздел XII. Объекты водоотведения

Раздел XIII. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации         ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Раздел XIV. Особо охраняемые природные территории местного значения

Раздел XV. Места массового отдыха населения. Объекты благоустройства и озеленения территорий

- Приложение  1.  Термины и определения

- Приложение  2.  Перечень  законодательных  и  нормативных

документов.

# Цели и задачи Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)

Местные нормативы градостроительного проектирования Молькинского муниципального образования  разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, путем установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, предусмотренным частью 4 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 3.1 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», населения Молькинского муниципального образования  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Молькинского муниципального образования..

Согласно части 4 статьи 29 Градостроительного Кодекса РФ, нормативы градостроительного проектирования поселения, городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего (Градостроительного) Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, городского округа населения поселения, городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, городского округа.

Нормируемыми объектами местного значения являются объекты местного значения поселения, городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;

Законом  Иркутской области от 23.07.2008 №59-оз № «О градостроительной деятельности в Иркутской области» статья (часть 3 статьи 3 (1) установлены объекты нормирования местного значения для поселения:

1) объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения;

4) объекты здравоохранения;

5) объекты физической культуры и массового спорта, в том числе:

а) спортивные комплексы;

б) плавательные бассейны;

в) стадионы;

6) объекты образования, в том числе объекты капитального строительства муниципальных образовательных организаций;

7) объекты культуры, в том числе:

а) муниципальные архивы;

б) муниципальные библиотеки;

в) муниципальные музеи;

8) особо охраняемые природные территории местного значения;

9) объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

10) объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

11) муниципальный жилищный фонд;

12) места массового отдыха населения;

13) городские леса;

14) иные объекты.

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. №131-ФЗ установлены вопросы местного значения городского поселения. Решение вопросов по нормируемым объектам, определенным Законом Иркутской области от 23.07.2008 №59-оз № «О градостроительной деятельности в Иркутской области», относятся к полномочиям органов местного самоуправления

Тем не менее, законами субъекта РФ и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами поселений за поселениями могут закрепляться другие вопросы из числа вопросов местного значения городских поселений (муниципального района). Кроме того органы местного самоуправления муниципального района вправе передавать осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района (131-ФЗ, статья 15, п.4).

Основными задачами проекта МНГП являются:

1) проведение комплексного анализа территории муниципального образования;

2) расчет с учетом проведенного анализа:

- показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения,

- показателей территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

3) установление правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования, в целях создания нормативных показателей градостроительного проектирования для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий.

Глава   1.  Общие  сведения

1.1. Термины  и  определения

Основные термины и определения, используемые в настоящих местных нормативах, приведены в приложении  1 к настоящим местным нормативам.

1.2  Нормативные  ссылки

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, Молькинского муниципального образования, используемых при разработке местных нормативов, приведен в приложении  2 к настоящим местным нормативам.

Глава 2. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования

Раздел I. Объекты муниципального жилищного фонда Молькинского муниципального образования

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями муниципального жилищного фонда Молькинского муниципального образования.

Для новой жилой застройки в поселении предлагается тип застройки – зона застройки индивидуальными 1-2 этажными жилыми домами с участками до 30 соток. Средняя плотность жилищного фонда составит 250 м2/га. Проектом предусматривается увеличение жилищной обеспеченности в среднем до 22 м2 на человека на первую очередь и до 27 м2 на человека к концу расчётного срока. Общая  площадь  жилищного  фонда   на   конец   первой   очереди   составит 34,1 тыс. м2, на конец расчётного срока – 42,8 тыс. м2. Выбытие жилищного фонда, по причине ветхости и аварийности, в течение первой очереди составит 3,8 тыс. м2, с 2022 по 2032 гг. – 8,6 тыс.м2. Таким образом, объёмы нового строительства составят:

– в период первой очереди – 8,3 тыс. м2;

– всего за период расчётного срока – 21,8 тыс. м2.

Выделены следующие зоны для размещения новой жилой застройки:

на первую очередь:

- кварталы жилой застройки на свободных территориях,  площадь зон – 9 га;

- реконструкция со сносом ветхих и аварийных домов и строительством на освободившихся участках нового благоустроенного жилья, площадь зон - 25га.

на расчётный срок:

- кварталы жилой застройки на свободных территориях, площадь зон  - 28 га;

- реконструкция со сносом ветхих и аварийных домов и строительством на освободившихся участках нового благоустроенного жилья, площадь зон  - 56га.

Площадь жилой застройки на расчётный срок составит 219 га, в том числе на 1 очередь – 200 га.

В таблице приводится расчёт объёмов нового жилищного строительства и требуемых для него территорий по срокам проектирования по муниципальному образованию в целом.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчётный срок | В т. ч. I-я очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Проектная численность населения, всего | чел. | 1570 | 1565 |
| 3 | Средняя жилищная обеспеченность общ. пл., на конец периода, всего | м2/чел. | 27 | 22 |
| 4 | Требуемый жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 42,8 | 34,1 |
| 5 | Существующий жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 29,6 | 29,6 |
| 6 | Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. | тыс. м2 | 8,6 | 3,8 |
| 7 | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл. | тыс. м2 | 21 | 25,8 |
| 8 | Объём нового жилищного строительства, всего общ. пл. | тыс. м2 | 21,8 | 8,3 |
| 9 | Территории для размещения нового строительства, при средней плотности застройки 250 м2/га | га | 84 | 34 |
| 10 | Всего жилищный фонд на конец периода общей пл. | тыс. м2 | 42,8 | 34,1 |

Проектом предусматривается жилищное строительство, как на свободных территориях, так и в сложившейся застройке - за счёт модернизации существующего фонда и застройки высвобождающихся участков под ветхим фондом.

В целом жилые территории Молькинского муниципального образования к концу расчётного срока возрастут до 219 га.

Подробные данные о движении жилищного фонда отдельно по каждому населённому пункту муниципального образования в течение расчётного срока проекта и на период I-ой очереди строительства представлены в таблице:

Динамика жилищного фонда населения и территории жилой  застройки поселений

по проектным периодам

| Показатели | Молькинское муниципальное образование |
| --- | --- |
|  | с. Молька | д. Податовская | д. Лобагай | д. Халюты | д. Ясачная Хайрюзовка | Всего по МО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существует на начало периода Жилищный фонд, всего общей площади тыс. м2 | 16,5 | 4 | 4,8 | 2,6 | 1,7 | 29,6 |
| Население, человек | 702 | 223 | 326 | 188 | 121 | 1560 |
| Территория жилой застройки, га | 63 | 44 | 39 | 24 | 21 | 191 |
| За период расчётного срока проекта |  |  |  |  |  |  |
| Убыль жилищного фонда, всего общей площади, тыс. м2 | 4,5 | 1 | 2 | 0,6 | 0,5 | 8,6 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд, всего общей площади тыс. м2 | 12 | 3 | 2,8 | 2 | 1,2 | 21 |
| Население, человек | 400 | 120 | 113 | 80 | 48 | 761 |
| Территория жилой застройки, га | 46 | 33 | 23 | 18 | 15 | 135 |
| Новое жилищное строительство, всего общей площади тыс. м2 | 9,2 | 2,7 | 5,3 | 2,8 | 1,8 | 21,8 |
| Население, человек | 305 | 108 | 212 | 112 | 72 | 809 |
| Территория жилой застройки, га | 31 | 14 | 21 | 11 | 7 | 84 |
| ВСЕГО жилищный фонд на конец периода общей пл. тыс. м2 | 21,2 | 5,7 | 8,1 | 4,8 | 3 | 42,8 |
| Население, человек | 705 | 228 | 325 | 192 | 120 | 1570 |
| Территория жилой застройки, га | 77 | 47 | 44 | 29 | 22 | 219 |
| В том числе I - очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| Убыль жилищного фонда, всего общей площади тыс. м2 | 2 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,2 | 3,8 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд, всего общей площади тыс. м2 | 14,5 | 3,7 | 3,8 | 2,3 | 1,5 | 25,8 |
| Население, человек | 580 | 166 | 210 | 128 | 83 | 1167 |
| Территория жилой застройки, га | 56 | 40 | 31 | 21 | 18 | 166 |
| Новое жилищное строительство, всего общей площади тыс. м2 | 3,1 | 1,3 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 8,3 |
| Население, человек | 123 | 59 | 116 | 61 | 39 | 398 |
| Территория жилой застройки, га | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| ВСЕГО жилищный фонд на конец I - очереди строительства общей пл., тыс. м2 | 17,6 | 5 | 5,9 | 3,4 | 2,2 | 34,1 |
| Население, человек | 703 | 225 | 326 | 190 | 121 | 1565 |
| Территория жилой застройки, га | 66 | 46 | 41 | 25 | 22 | 200 |

Всего для нового строительства в течение расчётного срока потребуется 84 га территорий, при средней плотности застройки 250 м2/га.

Согласно СП 42.13330.2011, затраты времени в населенных пунктах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 мин (для городов с численностью жителей менее 100 тыс.чел.). Данный показатель применим для малых городов и поселков городского типа. Учитывая застройки Молькинского муниципального образования, возможно размещение муниципального жилищного фонда в пределах 30-минутной транспортной доступности до места работы, в случае если проживающие работают на территории с.Молька.

Раздел II. Объекты здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Молькинского муниципального образования.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории Молькинского муниципального образования функционирует три  ФАПа:

- Халютский ФАП,

- Лобагайский ФАП

- Податовский ФАП

В с. Молька находится Молькинкая врачебная амбулатория, ёмкостью 20 посещений в смену.

По территориальным показателям, доступность ФАПов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта). Существующие ФАПы охватывают радиусом доступности все населённые пункты поселения.

К концу расчётного срока проектом предлагается строительство в с. Молька, рядом с существующей врачебной амбулаторией – профилактория, зоной обслуживания которого будет являться всё муниципальное образование.

Раздел III. Объекты физической культуры и спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Молькинского муниципального образования.

В Молькинском муниципальном образовании спортивные сооружения расположены при Молькинской общеобразовательной школе:

- спортивный зал  общей площадью 216 м2.

Расчёт потребности в учреждениях физической культуры и спорта на перспективу представлен в таблице:

Расчёт нормативной потребности в учреждениях физической культуры и спорта

| № п\п | Наименование норматива | Единицы измерения | На 1000 чел. населения | Расчетная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчёт-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 общ. площ. | 1950 | 3052 | 3061 |
| 3 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 350 | 548 | 550 |
| 4 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 75 | 117 | 118 |

Таким образом, на конец расчётного срока:

- по плоскостным сооружениям – потребуется увеличение площади на 2,8 тыс. м2;

- по плавательным бассейнам – потребуется строительство 1 бассейна.

Для удовлетворения нормативной потребности в учреждениях физической культуры и спорта, проектом предлагается размещение в с. Молька спортивного комплекса с бассейном, рядом с ним стадиона и стадиона на территории существующей школы,  в остальных населённых пунктах сельского поселения – размещение спортивных площадок.

Раздел IV. Объекты культуры и искусства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и  максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения Молькинского муниципального образования.

На территории Молькинского муниципального образования функционирует три библиотеки:

- Халютская сельская библиотека, расположенная в здании Бурятского Культурного Центра, книжный фонд библиотеки насчитывает 7245 экз.;

- Молькинская сельская библиотека (в здании администрации), книжный фонд – 11293 экз.;

- Лобогайская сельская библиотека (в здании школы), книжный фонд – 5106 экз.

В соответствии с рекомендуемым нормативом, населённые пункты с числом жителей от 500 до 3000 человек должны иметь не менее одной библиотеки на населенный пункт, существующий уровень обеспеченности данными учреждениями культуры, соответствует нормативному показателю.

По количеству экземпляров, норматив в расчёте на 1000 жителей составляет 8тыс. ед. хранения.

Муниципальным казённым учреждением культуры «Культурно-Досуговый Центр Молькинского сельского поселения», ёмкостью 160 мест и Бурятским Культурным Центром, ёмкостью 60 мест, расположенными в д.Халюты, а также Податовским сельским клубом, находящимся в д. Податовская. Суммарная ёмкость клубных учреждений в соответствии с нормативом, должна составлять 150 зрительских мест на тысячу жителей. Существующая суммарная ёмкость не удовлетворяет потребности в клубных учреждениях.

Проектом предлагается строительство в с. Молька и д. Лобагай, многофункциональных культурных центров, с помещениями для проведения культурно-массовых мероприятий.

С целью дополнительной организации досуга, проектом предлагается размещение на берегу Братского водохранилища ипподрома, площадью ориентировочно – 12га. Рядом с ипподромом строительство базы отдыха.

Потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом. При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе  культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека), в многофункциональном центре искусств и эстетического воспитания (клубы), в многофункциональном центре или универсальном зале (кинотеатр, видеозал, зал аттракционов и игровых автоматов, музейно - выставочный зал). Также их размещение возможно во встроенно-пристроенных помещениях. Библиотеки являются объектами преимущественно периодического и эпизодического пользования. Учреждения культурно-досугового типа - постоянного и периодического пользования. Положение объектов на определенной ступени системы обслуживания определяет территориальную доступность объектов: для библиотек и учреждений культурно-досугового типа она составляет 30-минутную пешеходно-транспортную доступность.

Раздел V. Объекты образования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Молькинского муниципального образования

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями

На территории с. Молька функционирует одно дошкольное образовательное учреждение (детский сад) расчётной ёмкостью - 55 мест, фактическое число детей – 30.

саду.

Расчётный норматив потребности в ДОУ в Молькинском муниципальном образовании, составит:

- на первую очередь - 25 мест на 1000 жителей;

- на расчётный срок – 30 мест на 1000 жителей.

Расчётная потребность в ДОУ составит:

- на первую очередь - 39 мест;

- на расчётный срок - 47 мест.

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными  учреждениями

В Молькинском муниципальном образовании   функционирует три учреждения начального образования:

- МБОУ Халютская НОШ, ёмкость по современным санитарным нормам составляет – 25 чел.,., Халютскую НОШ посещают учащиеся, поживающие в д. Ясачная Хайрюзовка;

- МБОУ Лобагайская НОШ, ёмкость по современным санитарным нормам составляет – 17 чел.;

- МБОУ Податовская НОШ, ёмкость по современным санитарным нормам составляет – 25 чел.,

На территории муниципального образования расположена одна общеобразовательная школа – МБОУ Молькинская СОШ, суммарная расчётная ёмкость которой - 270 мест;

Расчётный норматив потребности в общеобразовательных школах, составит:

- на первую очередь - 157 мест на 1000 жителей;

- на расчётный срок – 158 мест на 1000 жителей.

Таким образом, потребность в общеобразовательных школах на расчётный срок составит:

- на первую очередь - 246 мест;

- на расчётный срок - 248 мест.

Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону).

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы являются объектами повседневного пользования. В виду суровых климатических условий необходимо сократить радиус обслуживания данных объектов с пешеходной доступностью на 20%. Учреждения дополнительного образования для детей - объекты периодического пользования, могут располагаться в пределах 30-минутной пешеходной доступности.

Раздел VI. Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения Молькинского муниципального образования.

# По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчёта обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

На перспективу для муниципального образования актуальными направлениями развития отрасли должны стать организация оказания минимального набора услуг по ремонту и строительству жилья, гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов, ремонту холодильного оборудования, телевизоров, обуви, одежды и др., а также организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг.

Расчёт потребности в предприятиях торговли, общественного питания

и бытового обслуживания

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Норматив: обеспеченность на 1000 чел. | Общая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчётный срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Магазины | м2 торг. площ. | 300 | 470 | 472 |
| 3 | Предприятия обществ. питания | мест | 40 | 62 | 63 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 10 | 11 |
| 5 | Гостиницы | мест | 6 | 9 | 10 |

* - возможно увеличение радиуса до 15-минутной пешеходно-транспортной доступности

Раздел VII. Объекты автомобильного транспорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения для населения Молькинского муниципального образования

Транспортный узел Молькинского МО включает в себя объекты инфраструктуры водного транспорта, внешних автомобильных дорог и автомобильного транспорта, улично-дорожную сеть и искусственные дорожные сооружения с. Молька, д. Податовская, д. Лобагай, д. Халюты и д. Ясачная Хайрюзовка.

По территории Молькинского МО проходит  участок автодороги регионального значения Иркутск - Оса - Усть-Уда, протяжением 26,0 км, по которой осуществляется круглогодичный выход на единую дорожную сеть России. Имеются прочие дороги общего пользования Молька - Податовская и Халюты - Ясачная Хайрюзовка общим протяжением 7,4 км.

Населённые пункты Молькинского МО образуют единое планировочное образование с подъездом к каждому населённому пункту. Все населённые пункты имеют подъезды к автодороге Иркутск - Оса - Усть - Уда. Протяжение улично-дорожной сети на территории Молькинского МО - 28,0 км,в том числе на территории населенных пунктов: с. Молька - 11,8 км, д. Податовская - 5,0 км, д. Лобагай - 4,55 км, д. Халюты - 4,05 км, д. Ясачная Хайрюзовка - 2,6 км.

Дороги по улицам поселения не благоустроены, грунтовые, техническое состояние  низкое, износ улично-дорожной сети более 60 %, недостаточное освещение улиц.

Поселковые улицы и дороги

Проектирование сети улиц и дорог на территории сельских населённых пунктов намечается с учётом их параметров для определенной категории сельских улиц и дорог по СН и П 2. 07. 01- 89.*

Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна на территории поселений в зависимости от категории сельских улиц и дорог

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения, км/час | Ширина полосы движения м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| - основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| - второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| - проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | _ |

Рекомендуемые типы дорожных одежд ( СН и П 2.05-85 и СН и П 2. 07. 01- 89*)

| Типы дорожных одежд | Основные виды покрытий | Категории автодорог, сельских дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| капитальные | асфальтобетонные | I-IV, основные поселковые улицы и дороги при наличии в составе движения тяжелого грузового транспорта. |
| облегченные | асфальтобетонные, из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими | III-IV, жилые улицы и дороги местного значения при преимущественном движении легкового транспорта, улицы и дороги сельских поселений |
| переходные | щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими | IV-V, улицы и дороги сельских поселений |
| низшие | гравийные, щебеночные, грунтовые, улучшенные местными минеральными материалами | V, улицы и дороги сельских поселений, второстепенные улицы и проезды |

Перечень работ по благоустройству населенных пунктов Молькинского МО

| №№ | Перечень мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| c. Молька |
| 1 | ремонт всей уличной сети с. Молька (11,8 км) с устройством покрытия переходного типа, укрепления обочин, организации водоотвода, освещения, в том числе | 2012-2022 |
| - | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей улиц (с учетом их технического состояния) | 2012-2022 |
| - | укладка труб для пропуска весенних стоков | 2012-2022 |
| 2 | Реконструкция и благоустройство главной улицы села Молька ремонт покрытия, асфальтирование, расширение проезжей части, укрепление обочин, строительство тротуаров, организация зеленых и технических зон, освещения и водоотвод. | 2012-2022 |
| 3 | организация и благоустройство площади с автостоянками у культурного центра и ипподрома | 2012 - 2022 |
| 4 | строительство и благоустройство новых улиц в зоне первоочередной застройки протяжением 2,7 км. | 2012-2022 |
| 5 | строительство и благоустройство новых улиц вдоль намечаемой застройки протяжением 2,5 км. | 2022 - 2032 |
| 6 | организация и благоустройство стоянок у рынка и ипподрома | 2012 - 2032 |
| 7 | оборудование крытых павильонов на остановках автобуса и у школы | 2012-2022 |
| 8 | Благоустройство подъездов к пожарным водоемам | 2012 -2022 |
| д. Податовская |
| 1 | реконструкция и благоустройство существующих улиц (ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода) протяжением 5,0 км, в том числе: | 2012-2022 |
| - | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей улиц; ( с учетом их технического состояния) | 2012-2022 |
| - | укладка труб для пропуска весенних стоков | 2012-2022 |
| 2 | строительство и благоустройство новых улиц в зоне первоочередной застройки (продолжение ул. Новой и поперечные улицы) протяжением 2,2 км. | 2012-2022 |
| 3 | организация и благоустройство площади на ул. Новой с автостоянками у магазина и клуба и площади у школы | 2012 - 2022 |
| 5 | строительство и благоустройство новых улиц вдоль намечаемой застройки протяжением 1.0 км. | 2022 - 2032 |
| 6 | Благоустройство подъездов к пожарным водоемам | 2012 -2022 |
| д. Лобагай |
| 1 | реконструкция и благоустройство существующих улиц (ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода) протяжением 4,55 км, в том числе: | 2012-2022 |
| - | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей улиц ( с учетом их технического состояния) | 2012-2022 |
| - | укладка труб для пропуска весенних стоков | 2012-2022 |
| 2 | Строительство и благоустройство новых улиц в зоне первоочередной застройки протяжением 0,65 км. | 2012-2022 |
| 3 | строительство и благоустройство новых улиц вдоль намечаемой застройки протяжением 1,0км. | 2022 - 2032 |
| 4 | Организация и благоустройство центральной площади с автостоянками у магазинов и общественных зданий |  |
| 5 | Благоустройство подъездов к пожарным водоемам | 2012 -2022 |
| д.Халюты |
| 1 | реконструкция и благоустройство существующих улиц (ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода) протяжением 4,05 км, в том числе: | 2012-2022 |
| - | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей улиц (с учетом их технического состояния) | 2012-2022 |
| - | укладка труб для пропуска весенних стоков | 2012-2022 |
| 2 | Строительство и благоустройство новых улиц в зоне первоочередной застройки протяжением 1,35 км. | 2012-2022 |
| 3 | строительство и благоустройство новых улиц вдоль намечаемой застройки протяжением 1,6 км. | 2022 - 2032 |
| 4 | организация и благоустройство площади на примыкании ул. Центральной к ул.Советской с автостоянками и площади у школы |  |
| д. Яс. Хайрюзовка |
| 1 | реконструкция и благоустройство существующих улиц (ремонт покрытия проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода) протяжением 2,6 км, в том числе: | 2012-2022 |
| - | ямочный ремонт, подсыпка и грейдирование проезжих частей улиц (с учетом их технического состояния) | 2012-2022 |
| - | укладка труб для пропуска весенних стоков | 2012-2022 |
| 2 | Строительство и благоустройство новых улиц в зоне первоочередной застройки протяжением 0,7 км. | 2012- 2022 |
| 3 | Организация и благоустройство центральной площади с автостоянками у магазинов и общественных зданий |  |
| 5 | Благоустройство подъездов к пожарным водоемам | 2012 - 2022 |
| На территории населенных пунктов Молькинского МО |
| 1 | Зимнее содержание улиц в селе - очистка от снега, противогололедные мероприятия | 2012-2032 |
| 2 | Монтаж освещения улиц (установка щитов учета, увеличение осветительных приборов), установка указателей с названиями улиц и номерами домов | 2012 - 2022 |
| 3 | Содержание дорог и искусственных дорожных сооружений, реконструкция дамб на территории населенных пунктов. | 2012 -2032 |
| 4 | Благоустройство подъездов к пожарным водоемам | 2012 -2022 |
| Мероприятия по внешним дорогам на территории Молькинского МО |
| 1 | Ремонт и благоустройство участков автодорог регионального значения и прочих дорог общего пользования по нормативам IV технической категории с устройством покрытия переходного типа, расширение проезжей части, укрепление обочин, организация водоотвода: |  |
| - | регионального значения Иркутск - Усть-Уда | 2012 -2022 |
| - | Молька - Податовская протяжением 3,4 км. | 2012 -2022 |
| - | Халюты - Ясачная Хайрюзовка протяжением 4,0 км. | 2012 -2022 |
| - | ремонт моста на дороге Иркутск - Усть-Уда | 2012 -2022 |
| 2 | содержание улиц и дорог, очистка дорог от снега и противогололёдные мероприятия | 2012 -2032 |
| 3 | Строительство крытых павильонов на автобусных остановках на дороге Иркутск - Усть-Уда. | 2012 -2022 |

Ориентировочное количество индивидуального транспорта на территории Молькинского МО при норме обеспеченности 300 машин на 1 тыс. чел. на первую очередь и 350 машин на расчетный срок составит: 480 - 600 ед.

Хранение индивидуальных  транспортных средств намечается в основном на приусадебных участках владельцев транспортных средств.

Расчёт ориентировочного количества индивидуального транспорта в Молькинском МО

| № п/п | показатели | ед. изм. | исходный год | первая очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | тыс. чел | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | ориентировочное количество индивидуального транспорта на 1000 чел. | ед. | - | 300 | 350 |
| 3 | ориентировочное количество машин на территории Молькинского МО | ед. | - | 480 | 600 |

Раздел VIII. Объекты электроснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения местного значения для населения Молькинского муниципального образования

Электроснабжение Молькинского муниципального образования Усть-Удинского муниципального района Иркутской области осуществляется по сетям Усть-Удинского РЭС Восточных электрических сетей Иркутской электросетевой компании от подстанции 35/10кВ Молька трансформаторной мощностью 5 МВА по питающим ВЛ 10кВ Молька – Поселок, Молька – Лабогай, Молька – Малышевка, Молька – ФКРС. Общая протяженность ВЛ 10кВ — 38 км. Распределение электроэнергии потребителям осуществляется через 24 ТП 10/0,4 кВ суммарной мощностью 2,3 МВА.

| № п/п | Населенные пункты | Количество трансформаторных подстанций | Общая мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Молька | 10 | 983 |
| 2 | д.Податовская | 4 | 340 |
| 3 | д.Лобагай | 5 | 463 |
| 4 | д.Халюты | 3 | 360 |
| 5 | д.Ясачная Хайрюзовка | 2 | 126 |
|  | Итого | 24 | 2272 |

Выводы: в настоящее время уровень обеспеченности потребителей электроэнергией высокий, реконструкция системы электроснабжения Молькинского муниципального образования потребуется по мере износа.

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93.

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

на расчетный срок – 1350 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

на первую очередь – 1100 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека;

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Молькинского муниципального образования

| № п/п | Населенный пункт | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс. кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс. кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с.Молька | 703 | 773,3 | 189,81 | 705 | 951,75 | 218,55 |
| 2 | д.Податовская | 225 | 247,5 | 60,75 | 228 | 307,8 | 70,68 |
| 3 | д.Лобагай | 326 | 358,6 | 88,02 | 325 | 438,75 | 100,75 |
| 4 | д.Халюты | 190 | 209 | 51,3 | 192 | 259,2 | 59,52 |
| 5 | д.Ясачная Хайрюзовка | 121 | 133,1 | 32,67 | 120 | 162 | 37,2 |
|  | Итого (окр) | 1565 | 1721,5 | 422,55 | 1570 | 2119,5 | 486,7 |

Раздел IX. Объекты теплоснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения местного значения для населения Ммолькинского муниципального образования

Снабжение жилой застройки Молькинского муниципального образования  тепловой энергией производится от индивидуальных источников на твердом топливе. Теплоснабжение школы в с. Молька осуществляется от твердотопливной котельной тепловой мощностью 0,36 Гкал/ч. В котельной установлены два котла НРС-18.

Тепловые нагрузки

Расчеты теплоты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление tрот= -430С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки поселения определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2):

- на отопление жилых зданий:

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка 	–	228

– новая индивидуальная застройка				–	191

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки;

- коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят:

– для существующих зданий	–	0,4 от отопления общественных зданий

– для новых зданий		–	0,6 от отопления общественных зданий.

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит:

– существующая индивидуальная застройка	–	308 Вт/м2 (265ккал/час)

– новая индивидуальная застройка		–	267 Вт/м2 (230ккал/час).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

Молькинского муниципального образования

| № п/п | Населенный пункт | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |
| 1 | с.Молька | 17,6 | 840 | 3,90 | 0,97 | 0,42 | 5,29 | 4,55 |
| 2 | д.Податовская | 5 | 106 | 1,09 | 0,27 | 0,12 | 1,49 | 1,28 |
| 3 | д.Лобагай | 5,9 | 106 | 1,27 | 0,32 | 0,15 | 1,73 | 1,49 |
| 4 | д.Халюты | 3,4 | 106 | 0,73 | 0,18 | 0,08 | 1,00 | 0,86 |
| 5 | д.Ясачная Хайрюзовка | 2,2 | 106 | 0,48 | 0,12 | 0,05 | 0,65 | 0,56 |
|  | Всего | 34,1 | 1264 | 7,47 | 1,87 | 0,83 | 10,16 | 8,74 |
| Расчетный срок |
| 1 | с.Молька | 21,2 | 840 | 4,49 | 1,12 | 0,54 | 6,15 | 5,29 |
| 2 | д.Податовская | 5,7 | 840 | 1,20 | 0,30 | 0,15 | 1,65 | 1,42 |
| 3 | д.Лобагай | 8,1 | 840 | 1,65 | 0,41 | 0,22 | 2,28 | 1,96 |
| 4 | д.Халюты | 4,8 | 840 | 0,99 | 0,25 | 0,13 | 1,36 | 1,17 |
| 5 | д.Ясачная Хайрюзовка | 3 | 840 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,85 | 0,73 |
|  | Всего | 42,8 | 4200 | 8,95 | 2,24 | 1,10 | 12,29 | 10,57 |

Согласно расчетам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 8,7 Гкал/час(10,2 МВт), на расчетный срок – 10,6 Гкал/час(12,3 МВт).

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов; горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей.

При условии подачи в Молькинское МО природного газа, рекомендуется перевод тепловых источников на газовое топливо.

Тепловые нагрузки существующих и новых промышленных потребителей и сельскохозяйственных предприятий Молькинского муниципального образования будут обеспечиваться от собственных котельных.

Раздел X. Объекты газоснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения местного значения для населения Молькинского муниципального образования

В настоящее время газоснабжение Молькинского муниципального образования не  осуществляется.

Годовой расход природного газа по Молькинскому муниципальному образованию определен ориентировочно на первую очередь и расчетный срок. Потребность в газе на индивидуально-бытовые нужды населения определена по нормам: 220 м3 на человека в год.

Годовой расход природного газа составит:

на первую очередь:

- Отопление					 		–	5,8 млн. м3;

- Индивидуально-бытовые нужды населения		–	0,3 млн. м3;

Итого								–	6,1 млн. м3.

на расчётный срок:

- Отопление					 		–	7 млн. м3;

- Индивидуально-бытовые нужды населения		–	0,4 млн. м3;

Итого								–	7,4 млн. м3.

Раздел XI. Объекты водоснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения местного значения для населения Молькинского муниципального образования

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется полностью за счет ресурсов подземных вод. Централизованное водоснабжение отсутствует. Общее водопотребление составляет ~ 120 тыс. м3/год.

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Удельные суточные нормы водопотребления

| Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- |
| Первая очередь | Расчётный срок |
| 160 | 200 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СниПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут. на одного жителя - эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10 оС и выше, что для  Молькинского  сельского поселения составляет  около 125 дней или порядка 34 % года - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) расходов воды на  поливку.

Расчётные расходы на нужды промышленных предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в таблице в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.человек | 1,56/1,57 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 324 0,3 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения Молькинского сельского составляют (округлённо):

| ( на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,31 тыс. м3/сут. |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,37 тыс. м3/сут. |
| ( на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,39 тыс. м3сут. |
| - в сутки максимального водопотребления. | 0,45 тыс. м3/сут. |

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Молька принята однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Водопроводная сеть  с. Молька трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Зона санитарной охраны (первого пояса) водозаборных скважин не менее 30 м.

| № п/п | Мероприятие | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расширение водозаборных сооружений (строительство водозаборных скважин) | первая очередь |
| 2 | Организация зоны санитарной охраны источника водоснабжения | первая очередь |
| 3 | Строительство водопроводных сооружений (ВОС, ВБ) | первая очередь |
| 4 | Строительство централизованной системы водоснабжения с. Молька | первая очередь/ расчетный срок |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на I-ую очередь

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с.Молька | д.Податовская | д.Лобагай | д.Халюты | д.Ясачнаая Хайрюзовка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,70 | 0,23 | 0,33 | 0,19 | 0,12 | 1,57 |
|  |  | - ср.расходы | тыс. м3/ сут | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,25 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/ сут | 0,13 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,30 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный | - население | тыс. чел. | 0,70 | 0,23 | 0,33 | 0,19 | 0,12 | 1,57 |
|  |  | - ср.расходы | тыс. м3/ сут | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода | тыс. м3/ сут | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III ) | - ср.расходы | тыс. м3/ сут | 0,14 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,31 |
|  |  | - max расходы | тыс. м3/ сут | 0,16 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,37 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) | л/сут/ чел | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | л/сут/ чел | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с.Молька | д.Податовская | д.Лобагай | д.Халюты | д.Ясачнаая Хайрюзовка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,70 | 0,23 | 0,33 | 0,19 | 0,12 | 1,57 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/ сут | 0,14 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,31 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/ сут | 0,17 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,38 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный | - население | тыс. чел. | 0,70 | 0,23 | 0,33 | 0,19 | 0,12 | 1,57 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/ сут | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода | тыс.м3/ сут | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III) | - ср.расходы | тыс.м3/ сут | 0,17 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,39 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/ сут | 0,20 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,45 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо - всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) | л/сут/ чел | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  | л/сут/ чел | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Раздел XII. Объекты водоотведения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоотведения местного значения для населения Молькинского муниципального образования

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Молькинском сельском поселении нет. Сточные воды отводятся в выгребные ямы, септики.

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 15 % от суммарного среднесуточного водоотведения.

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения Молькинского сельского составляют (округлённо):

| ( на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,29 тыс. м3/сут. |
| ( на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,36 тыс. м3сут. |

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Обустройство централизованной системы водоотведения на данном этапе предусматривается в с. Молька, с очисткой сточных вод на очистных сооружений биологической очистки. В остальных населенных пунктах поселения  организуется вывоз сточных вод ассенизаторской машиной.

| № п/п | Мероприятие | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Молька | первая очередь |
| 2 | Строительство централизованной системы водоотведения с.Молька | первая очередь/ расчетный срок |

Расходы сточных вод на I-ую очередь

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | с.Молька | д.Податовская | д.Лобагай | д.Халюты | д.Ясачнаая Харюзовка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,70 | 0,23 | 0,33 | 0,19 | 0,12 | 1,57 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/ сут | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,25 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности | тыс.м3/ сут | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) | - ср.расходы | тыс.м3/ сут | 0,13 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,29 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо - всего в том числе, от населения (без учета промышленности) | л/сут/ чел | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
|  |  | л/сут/ чел | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

Расходы сточных вод на расчетный срок

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | с.Молька | д.Податовская | д.Лобагай | д.Халюты | д.Ясачнаая Харюзовка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,70 | 0,23 | 0,33 | 0,19 | 0,12 | 1,57 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/ сут | 0,14 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | 0,31 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности | тыс.м3/ сут | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) | - ср.расходы | тыс.м3/ сут | 0,16 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,36 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо - всего в том числе, от населения (без учета промышленности) | л/сут/ чел | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  |  | л/сут/ чел | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Раздел XIII. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения

Расчёт потребности в кладбищах

| Кладбища | Норматив (СНиПа 2.07.01-89*) на 1000 чел. | Потребность (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Традиционного захоронения | 0,24 га | 0,37 | 0,38 |

Как видно, современная обеспеченность выше нормативной потребности на расчётный срок. Проектом предлагается закрытие кладбищ, расположенных вблизи жилой застройки.

Раздел XIV. Особо охраняемые природные территории местного значения

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В отношении особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения действует Закон Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области», принятый постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 28 мая 2008 года №43/13а-3С (в ред. Закона Иркутской области от 30.06.2009 №39/5-оз).

Особо охраняемая природная территория местного значения – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями представительного органа  муниципального образования области полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории местного значения могут образовываться по предложениям органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области, юридических и физических лиц с учетом территориального планирования муниципальных образований области.

Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. В случае если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо охраняемой природной территории орган местного самоуправления согласовывает с органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городского округа и поселений), документации по планировке территории.

Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Иркутской области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Минимально допустимый уровень обеспеченности особо охраняемыми природными территориями местного значения и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется, так как количество и размещение таких объектов определяется уникальностью природных комплексов на территории

Раздел XV. Места массового отдыха населения. Объекты благоустройства и озеленения территорий

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности мест массового отдыха населения.

# По нормативу СП 42 13330. 2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» в Молькинском муниципальном образовании для существующего населения общая площадь зеленых насаждений общего пользования в сумме должно быть не менее 12 м2/чел.

Расчет нормативной (СП 42 13330. 2011) потребности Молькинского муниципального образования  в озелененных территориях общего пользования

Таблица № 1 (га)

| Озелененные территории общего пользования. | Наличие насаждений на 1.01.12 г. | Норматив м2/чел. | Нормативная потребность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущест-вующая | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Село Молька, д. Податовская, д. Лобагай, д. Халюты, д. Ясн. Хайрюзовка | - | 12.0 | 0,8 0,26 0,39 0,2 0,14 | 0,8 0,27 0,39 0,2 0,14 | 0,85 0,27 0,39 0,23 0,14 |

Зелёные насаждения общего пользования по нормативной потребности от принятой в проекте численности населения на расчетный срок должны быть не менее 0,8 га.для с.Молька и микроскверы для деревень.

Список проектных территорий зеленых насаждений по обмеру основного чертежа проектного плана Молькинского муниципального образования

| № | Наименование | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Молька |  |  |
| 1 | Сквер по ул.Мира. | 1,0 | У кафе I очередь |
| 2 | Сквер рядом с новым стадионом в створе ул.Мира | 0,8 | Рядом с существующей школой |
| 3 | Сквер в районе новой застройки при пробивки ул.Набережная | 0,3 | 1 очередь |
| 4 | Бульвар перед зданием администрации по ул.Радищева | 0,3 | У предприятия общественного питания |
|  | Итого для с. Молька: | 2,4 в том числе 1,0 | 1 очередь |
|  | д. Податовская |  |  |
| 5 | Сквер на ул.Школьная | 0,3 | Между ул.Трактовая-ул.Новая |
| 6 | Сквер у клуба по ул.Школьная | 0,25 | I очередь |
| 7 | Сквер по ул.Новая напротив магазина | 0,8 | Оформление въездной зоны в деревню |
| 8 | Спортивная поляна | 0,45 |  |
|  | Итого для д.Податовская : | 1,8 в том числе 0,25 | 1 очередь |
|  | д. Лобагай |  |  |
| 9 | Сквер по ул.Советская у многофункционального культурного центра | 0,1 | I очередь |
| 10 | Сквер между культурным центром и гаражами с детской площадкой | 0,58 | 0,2га - I очередь |
| 11 | Сквер у магазина по ул.Советская | 0,1 |  |
|  | Итого для д.Лобагай: | 2,4 в том числе 0,3 | 1 очередь |
|  | д. Халюты |  |  |
| 12 | Сквер у бурятского культурного центра по ул.Центральная | 0,1 | I очередь |
| 13 | Сквер для проведения культурно-массовых мероприятий у центра народного промысла | 0,5 | I очередь |
| 14 | Сквер по ул.Советская | 0,33 | у ФАП |
| 15 | Сквер по ул.Советская | 0,27 | у предприятия бытового обслуживания |
| 16 | Сквер по ул.Советская с детской площадкой | 0,25 | В створе ул.Центральная в жилой застройке |
| 17 | Сквер со спортивной площадкой | 0,4 |  |
|  | Итого для д.Халюты: | 1,85 в том числе 0,6 | 1 очередь |
|  | д. Ясачная Хайрюзовка |  |  |
| 18 | Сквер по ул.Центральная напротив магазина | 0,25 | I очередь |
| 19 | Сквер напротив зоны отдыха на реке | 0,1 |  |
|  | Итого для д. Ясачная Хайрюзовка: | 0,35 в том числе 0,25 | 1 очередь |

Список  основных озелененных территорий санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий на территории поселений Молькинского муниципального образования (проектный план)

Таблица № 2

| № п.п. | Список предприятий. | Площадь (га) | Примечания. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | с. Молька |  |  |
| 1. | Предприятие лесопереработки | 2.0 | Формируется на базе существующих лесных массивов |
| 2. | Пекарня, гаражи | 0,2 |  |
| 3. | Теплицы | 5,8 |  |
| 4. | Ферма КРС | 10,0 |  |
|  | Итого: | 18,0 |  |
|  | д. Податовская |  |  |
| 5. | Пункт приема и переработки селскохозяйственной продукции, склады, КФХ | 21,5 | Коммунальная зона сформирована севернее застройки |
|  | д. Халюты |  |  |
| 6. | Кладбище по ул.Советская | 1,6 |  |
| 7. | Пункт приема с/х продукции | 2,2 |  |
|  | Итого: | 3,8 |  |
|  | д. Ясачная Хайрюзовка |  |  |
| 8. | Пилорама | 6,25 |  |
|  | Всего : | 49,6 |  |

Общая площадь зелёных насаждений специального назначения составляет  49,6 га.

Приложение  1

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Молькинского муниципального

образования

# Термины и определения

В целях настоящих нормативов используются следующие основные термины и определения:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов градостроительной документации, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в группу по одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение относительно других населенных пунктов.

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма - минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма;

многопрофильные учреждения–учреждения с широким спектром  услуг, специализирующиеся по нескольким направлениям;

объект капитального строительства– здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

улично-дорожная сеть - объект транспортной инфраструктуры, являющийся частью территории поселений и городских округов, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций (при соответствующем технико-экономическом обосновании), а также обеспечения транспортных и пешеходных связей территорий поселений и городских округов как составной части их путей сообщения;

учетная норма площади жилого помещения - минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Используемые сокращения:

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

СП – свод правил

ГОСТ - государственные стандарты

ПУЭ – Правила устройства электроустановок

СЗЗ – санитарно-защитная зона

Приложение  2

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Молькинского муниципального

образования

Перечень  законодательных  и  нормативных    документов.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р  «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 года № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Законодательные и нормативные акты Иркутской области

- Устав Иркутской области от 17.04.2009 N 1;

- Закон Иркутской области от 21.06.2010 N 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 19.06.2008 N 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области".

Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП)

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999 N 153. МДС 13-5.2000.

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

- СанПиН 2.1.2882-11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

- СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.